# Besteksomschrijving Optigrün Natuurdak: 1-5°

33.36.20-a	0.    Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: 175-630* kg/m², systeemdikte 140-440 mm

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Toebehoren:

- Optigrün Beschermlaag RMS 300

- Optigrün Drainagelaag FKD 40

- Optigrün Filterlaag FIL 105

- Optigrün Substraatlaag Heem, laagdikte > 100 mm na inklink

- Optigrün Vegetatielaag Sedum-grassen-kruiden pluggen 16 stuks per m2 aanvullen met zaaigoed of hydroseeding

- Optigrün Controleschacht FSK 37

- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren, betontegels 500x500x5

- Optigrün Opsluiting L-profiel ZP 100, geperforeerd aluminium 100 mm hoog, tussen vegetatievrije zone en vegetatie*

- Optigrün Optisafe Valbeveiliging type OSL, minimaal 2 meter uit dakrand, ballast d.m.v. dakbegroeiingsysteem. Incl. bijbehorend infobord en PBM bij daktoegang in het gebouw

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van gekozen substraatdikte