# Besteksomschrijving Optigrün Dakpark oplossing 1 0-5°

(met drainage-bufferlaag)

33.36.20-a	0. Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: 530-1.300* kg/m², systeemdikte 420-1000 mm, waterbuffering

ca. 180-320 l/m²

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Dakpark oplossing 1

conform beplantingsplan, systeemdikte 420-1000 mm, waterbuffering ca. 180-320 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 900

- Drainage-bufferlaag type FKD 60BO met 60 mm Perl 8-16 vulling

- Triangel-combi-schacht TKS Plus

- Filterlaag type FIL 105

- Substraatlaag U, laagdikte 100-690* mm na inklink

- Substraatlaag I, laagdikte 250-400 mm na inklink bij Gazon R 200-300 mm

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa

- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5

- Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen

- Vegetatielaag  vaste planten, heesters, bomen*

- Bewatering middels beregeningsinstallatie van bovenaf, incl. toebehoren.

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van gekozen substraatdikte/beplanting